浜中町水道ビジョン

概要版

（平成30年～令和19年）

平成30年3月作成

令和４年９月改訂

浜中町水道課

目　　　　次

１.目的と位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	1

２.計画期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	1

３.水道の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	1

３－１.水道事業の沿革  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	1～2

３－２.水道事業の状況  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	2

（１）水道施設の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	2

（２）施設の耐震化率・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3

（３）管路の耐震化率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 	3

水道システムフロー図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 　　4

３－３.水道事業の経営状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	5

４.水道事業の現状と将来の事業環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・　	6

４－１.外部環境の変化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	6

（１）人口減少 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　	6

（２）施設の効率性の低下 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6～7

（３）水源環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 	7

４－２.内部環境の変化　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  	8

（１）施設の老朽化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  	8

（２）更新費用とその資金の確保 ・・・・・・・・・・・・・・・・・   	9～10

５.水道の理想像 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  	10

６.推進する実現方策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10

６－１.安全に関する実現方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 	11

（１）水道水質の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 	11

６－２.強靭に関する実現方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11

（１）水道施設のレベルアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・　　 11

①施設の効率化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     11

②施設耐震化対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     12～13

③管路耐震化対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     14

水道事業施設・管路更新計画　第１ステップ（H30～R19）・・・　　 15～20

水道事業施設・管路更新計画　第２ステップ（R20～R39）・・・　　 21～26

農業用水道事業施設・管路更新計画　第１ステップ（H30～R19）　　27～33

（２）人材教育・組織力強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・     34

（３）危機管理対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     34

６－３.持続に関する実現方策・・・・・・・・・・・・・・・・・・     35

（１）アセットマネジメントの活用 ・・・・・・・・・・・・・・・     35

（２）省エネルギー、環境負荷軽減対策の促進 ・・・・・・・・・・     35

（３）情報発信の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     35

７.財政の見通し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     36～37

８.危機管理のフォーローアップ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・     38

１.目的と位置づけ

浜中町水道ビジョンは、平成25年3月に策定公表された厚生労働省の「新水道ビジョン」及び「北海道新水道ビジョン」を踏まえ地域計画として策定する。

本水道ビジョン策定の主旨は、人口減少社会の到来や災害への対応、水道施設の老朽化に伴う更新時期の到来など、水道を取巻く環境の大きな変化に対応すべく、限られた財源の有効活用と効率的な事業執行を確保し、「第５期浜中町新しいまちづくり総合計画」、「浜中町人口ビジョン」及び「浜中町地域防災計画」を踏まえ、今後の中長期施策として水道事業の将来を見据え、浜中町の水道の理想像と、それを実現するための方策を示すものです。

なお、本ビジョンは厚生労働省としての上水道の計画であるが、当町における上水道の沿革において、農業施策による営農用水事業等が深く関与しているため、上水道事業を推進するうえで、農業用水道についても併せて記述する。

※本水道ビジョンの策定手法は、厚生労働省の指針で示しているアセット・マネジメント(資産管理)を実施(簡易耐震診断、施設設置年度、経過年数、修繕履歴、地盤調査等の把握)し更新計画のデータベースとしている。

２.計画期間

本水道ビジョンの計画期間は、平成30年から令和19年までの20年間とし、この期間内において水道事業を取り巻く状況の変化にあわせ、5年、10年で検証を行いその都度計画の見直しを行うこととし、本篇は令和４年度の改定版です。

３.水道の概要

３－１水道事業の沿革

浜中町の水道事業は、霧多布上水道は昭和33年に湯沸浄水場を建設し、霧多布市街及び湯沸地区の給水を目的とし創設しております。昭和39年に暮帰別・新川・仲の浜・琵琶瀬地区の給水を目的に仲の浜浄水場を建設し、給水区域を拡張。昭和48年に国営総合農地開発事業と共同事業により、水源を湯沸沼と琵琶瀬沼から三郎川に変更し、西円朱別浄水場を建設、さらに浜中市街と榊町地区を給水区域追加拡張しております。昭和54年に奔幌戸地区追加、昭和56年に散布地区追加、昭和63年に貰人・恵茶人地区追加の拡張と、平成18年に昭和46年より茶内簡易水道事業としての茶内市街を上水道に統合した。

農業用水事業は農業経営の用水として、昭和44年から国営総合農地開発事業茶内地区、昭和47年から国営草地開発事業浜中地区「浜中団地」と「姉別団地」、昭和62年から道営営農用水事業浜中東部地区を行っています。

また、姉別第２地区飲雑用水施設は、昭和46年に姉別緑栄地区酪農家への給水を目的に別当賀川支流拓南７の川を水源とし、計画１日最大給水量155㎥/日の開拓地整備事業で整備されております。

３－２.水道事業の状況

(１)水道施設の現況

水道事業の状況は、風連川水系ノコベリベツ川支流三郎川を水源と、地下水を水源とする上水道と農業用水道共用の２つの取水施設、別当賀川支流拓南７の川を水源とする姉別第２地区飲雑用水の農業用水道取水施設があります。

浄水場3ケ所、配水池16ケ所とポンプ場が3ケ所あり、導送配水管路総延長290.9km（上水道区域118.2km、農業用水区域172.7km）あります。

(２) 施設の耐震化率

現況として、旧建築基準法（昭和56年6月1日以前）の設計施設は、全25施設中14施設（西円朱別浄水場取水施設・同浄水場・姉別第2地区飲雑用水取水施設・同浄水場・配水池8施設[上水道5施設・農業用水道2施設・上水道農業用水道併用1施設]・ポンプ場2施設）であり、現行建築基準法設計施設は全25施設中11施設（西円朱別新浄水場取水施設[深井戸]・同浄水場・配水池8施設[上水道3施設・農業用水道2施設・上水道農業用水道併用3施設]・ポンプ場1施設であります。

厚生労働省「水道施設の技術的基準を定める省令」平成20年3月28日一部改正で定められている耐震性能基準では地震動レベル1（中規模地震）とレベル2※（その地域に想定される最大規模の地震）に分類し、耐震評価することになっております。その評価基準では、現建築基準法設計施設が地震動レベル1に耐えうる施設となります。よって、施設耐震化率は下記のとおりとなります。

①上水道施設（農業用水道共用施設を含む）耐震化率（R3年度末）

浄水施設　50.0％　配水施設　42.4％

②農業用水道施設耐震化率（R3年度末）

浄水施設　 50％　配水施設　56.4％

③全国平均（R3年度末）　浄水施設　60.4％　配水施設　40.9％

※地震動レベル2とは、阪神淡路大震災・東日本大震災クラスの巨大地震を意味します。施設重要度によっては、この地震動レベル2の巨大地震が発生しても施設が重大な機能を損なわない耐震化が必要となり、施設耐震化の考え方として重要な基準となります。

（３）管路の耐震化率

現在の管路における耐震化率は下記のとおりです。

①基幹管路耐震化率（R3年度末）

上水道区域　57.2％　農業用水道区域　63.4％　全国平均　40.9％

②全管路耐震化率（H28年度末）

上水道区域　20.1％　農業用水道区域　 7.2％　全国平均　データ無

基幹管路とは、水道施設にとって重要な管路であり、導水管・送水管・配水本管

のことをいいます。これに配水支管を含んだものが全管路であります。

浜中町の水道システムフロー

３－３.水道事業の経営状況

令和3年度末の上水道の給水人口は4,323人で、一日当たり使用水量は約1,322㎥の水を供給しており、供給単価は241.13円/㎥で給水原価が347.93円/㎥と原価が106.80円/㎥超過しており、料金収入だけでは賄われない状況にあります。

また、農業用水道の給水人口は1,121人で、一日当たり使用水量は約2,289㎥の水を供給しており、供給単価は104円/㎥で給水原価が89円/㎥となっておりますが、現行の経費配分では上水道が大きくなっており令和5年度から両会計の経費を適正に按分することにより、上水道の給水原価は下がり、農業用水の給水原価が上がることとなります。

上水道に農業用水道を加えた年間使用水量は1,318千㎥で、年間の収益的収入が215,182千円で供給単価は163円/㎥、年間の収益的支出は267,423千円で給水原価は203円/㎥となり、給水原価が給水単価を上回り、料金収入だけでは賄われない状況にあります。

浜中町水道区域図

４.水道事業の現状と将来の事業環境

４－１.外部環境の変化

（１）人口減少

令和3年度末の上水道の給水人口は4,323人で、本水道ビジョンの計画期間である10年後は3,455人（令和15年）、20年後は2,867人（令和25年）に減少する見込みです。　※令和2年3月に改定された浜中町人口ビジョンを基に算出しております。

また、農業用水道の給水人口は1,121人で、本水道ビジョンの計画期間である10年後は971人（令和15年）、20年後は858人（令和25年）に減少する見込みです。

水道事業は、配水池や管路等の装置による固定費が大部分を占めるため装置産業に例えられており、給水人口が減少しても事業費が同様に減少していくものではないため、効率化等による持続可能な事業経営が必要になっていきます。

（２）施設の効率性の低下

令和3年度末の水道事業の給水量は一日あたり3,611㎥（上水道区域1,322㎥、農業用水区域2,289㎥）となっています。

上水道は人口減少や節水機器の普及により、給水人口と同様に減少し、10年後（令和15年）の給水量が一日あたり1,282㎥、20年後（令和25年）の給水量は一日あたり1,236㎥となる見込みです。

一方、農業用水道は、営農経営の規模拡大に伴い、乳牛の飼育頭数が増加する見込みから農業用水道の10年後（令和15年）の給水量は一日あたり2,524㎥、20年後（令和25年）の給水量は一日あたり2,695㎥となる見込みです。

20年後の水道事業の給水量全体としては、3,931㎥（上水道区域1,236㎥、農業用水道区域2,695㎥）となり、現状より増加することとなります。

施設の更新にあたっては、耐震化を踏まえ、現状の規模を維持した単純な更新では事業効率の低下につながることから、水需要の規模に応じた施設の統廃合やダウンサイジング等による事業の効率化が必要となっていきます。

（３）水源環境

浜中町の水源は、表流水である「風連川水系ノコベリベツ川支流三郎川」と地下水である「深井戸」の二つの水源であります。三郎川水源は近郊の矢臼別地区の伏流水が本流となって、第８～第１５の支流が注がれております。伏流水は摩周系地下水であり、良質な水質を保っております。また、国営環境保全型かんがい排水事業により肥培施設が整備され、各支流の水質も改善されており、これまで渇水や取水停止などもなく、利水の安定性が保たれております。

深井戸については、定期的な施設整備を実施し、今後も両水源の安定的な水質を保つように運用・環境整備を図っていくことが必要であります。

４－２.内部環境の変化

（１）施設の老朽化

本町の水道施設は、昭和33年以降からの推移を表したものが、下図のグラフです。

また管路290.9kmの建設からの経年経過についてまとめたグラフを下図に示します。

今後耐用年数を迎える経年管路の更新需要が高まるにつれて、建設費用は増加していきます。

| 法定耐用年数 |
| --- |
| 建築 50年 | 土木 60年 | 電気 15年 | 機械 15年 | 管路 40年 |

（２）更新費用とその資金の確保

令和２年１２月改定の施設・管路更新計画の試算では、H30～R69年までの70年間で配水池等の施設更新約10億9千万、管路更新で約36億1千万円の概算費用となり、計画通りの70年間で更新するとした場合、合計費用が47億円となる見込みであり、莫大な更新費用、長期にわたる更新計画であることを踏まえ、すべての施設・管路更新は現実的ではないことから、今回、「管路」の更新計画を大きく見直しをしました。

新たな更新計画ではH30～R37年までの38年間で施設更新約13億4千万円、管路更新22億9千万円の概算費用で、合計36億3千万円となり、前計画より、10億7千万円の事業費減額としております。

当初の管路更新計画は、水道事業で布設しました全管路を更新する計画でありましたが、今回、「地域防災計画」で災害時に町民が避難する拠点として選定している「指定避難所」及び「応急救護所」また「医療機関」を重要拠点給水施設とし、その施設までの管路を耐震化する計画に見直しました。

また、この計画は、国庫補助事業の対象事業となっており、事業の4分の1の補助金を受けることが可能です。それ以外の管路は状態を確認しつつ適正に更新する考えであります。

本水道ビジョンはステップ１としてH30～R19年までの20年間の計画であり、施設更新約11億2千万円、管路更新8億2千万円の概算費用で、合計19億4千万円となります。R20～R37年の計画はステップ２として次期水道ビジョンで再度見直しをかける必要があります。

水道施設を耐震化更新・補強を施していくには、多額の費用と長い歳月を要します。人口減少に伴う水需要減少による給水収益の減少等の外部環境の変化によって、投資可能額が減少していく状況の中、維持更新や新規設備等の建設改良を継続していくには、更新費用の平準化や効率化、また予防保全的な維持管理による共用期間の長寿命化を図り、事業費用の軽減することが必要となります。

アセットマネジメントを活用し、必要によっては料金水準の見直しを検討し、中長期的な視点で今後必要となる資金の確保を行っていかなければいけません。

※～公営企業は地方公営企業法に基づき、独立採算制が義務付けられていることから、今後見込まれる多額の建設投資費は独自の財源で実施しなければならないため、厚生労働省所管の国庫補助金(約1/4)の不足分は企債を見込まなくてはならず、上水道事業の企債依存率は、全国的に予てから70%～80%と非常に高く、経営を逼迫している現状があり、全国的に施設更新時期を迎える各中小事業体は、使用料金を値上げし、投資財源を確保せざるを得ない状況であるため、現在の補助制度等の抜本的な見直しが必要であり、日本水道協会を通じて要望していくこととします。

５.水道の理想像

町民のみなさんにとっての水道の理想像とは、安全でおいしい水が蛇口からいつでも安定的に、安価に供給されていることです。

そのような水道を実現するために、水道事業を取り巻く環境の変化に柔軟に対応しながら、「安全」な水道水を「強靭」でしなやかな施設により確実に供給し、その供給体制を「維持」していくことが必要となります。

「安全」、「強靭」、「維持」、これら３つの観点から本町の水道の理想像を掲げるものです。

６.推進する実現方策

水道の理想像を具現化するため、「５.水道の理想像」に掲げた「安全」、「強靭」、「維持」の観点により、今後本町が推進していく重点的な実現方策を示します。

６－１.安全に関する実現方策

（１）水道水質の向上

①水安全計画の策定

本町の水道は、法令で定められている基準等を遵守することにより、安全性が確保されていますが、水源の汚染や施設の老朽化等、様々なリスクが存在する中で給水が行われています。

厚生労働省の「水安全計画ガイドライン（平成20年5月）」に基づき、水源から給水栓に至るシステムに存在する危害を抽出・特定し、それらを継続的に監視・制御することにより、安全な水の供給を確実にするシステムづくりとして、「水安全計画」を策定し、水質管理体制の向上を図っていきます。

②安全な浄水処理システムの構築

浄水施設の更新時には、臭気除去の為の高度処理システムの導入やクリプトスポリジウム等耐塩素性病原生物等による原水の汚染リスク対策のため、砂ろ過方式から膜ろ過方式への変更し、さらに安全な水の安定供給を図っていきます。

６－２. 強靭に関する実現方策

（１）水道施設のレベルアップ

①施設の効率化

水道施設については、水需要の減少によって過大化が進み、効率性が低下していきます。経年化により更新をする際には、施設の統合や水需要の規模に応じたダウンサイジング等を行うなど、効率化を図っていきます。具体的には、次のような方策を行います。

・上水道施設

上水道区域へ配水している施設のうち、霧多布配水池から送水している湯沸配水池（緊急貯留槽）は昭和33年建設で水道施設としては最も古く、既に60年が経過し老朽化が顕著である現状から廃止し、役場新庁舎近傍に新たに建設される緊急貯留槽を有効に活用していきます。また、羨古丹地区の羨古丹配水池の実用耐用年数が到来した際には、廃止し羨古丹ポンプ場からの加圧配水方式に移行することとします。

上水道区域内には３か所のポンプ場から送配水しているが、今後区域内給水人口の減少による配水量の減少に伴って、ポンプ能力縮小をすることで効率化及び更新費用の軽減を図ります。

・農業用水施設

農業用水は、１日給水量予測で今後増加することが想定されます。しかし、上水道の給水量が減少すると予想されることから、上水道と農業用水の既存併用施設（３号配水池・姉別配水池）をバランスよく運用することで効率化及び増設費用の軽減を図ります。また、姉別第２地区飲雑用水施設の供給地区は、姉別配水池からの供給とし、施設を10年後をめどに休止することを計画しております。

②施設耐震化対策

本町では平成23年に発生した東日本大震災や平成30年度に発生した北海道胆振東部地震で、浄水施設や配水管路が大きな被害を受け市街地においては、大きな断水となりました。

今後発生が予想されている千島海溝沿いのマグニチュード9クラスの巨大地震の大災害に備え、水道施設の耐震化事業を進めています。

浜中町における浄水施設及び配水施設の耐震化率（R3年度末）は以下のようになっています。

この現況を踏まえ、「施設更新計画」を策定し、強靭な水道の構築のため、耐震化対策を図っていきます。

計画策定に当たっては、耐震性改善必要度※（簡易耐震診断の耐震性評価点＋影響範囲算定点）及び取水施設・浄水場・配水池・ポンプ場の重要度・老朽度合等により、優先度順位を付け耐震化更新・耐震化改修を進めることとします。また、町の地域防災計画に定められている、災害時に人命の安全確保をはかるため給水優先度が特に高い避難所や公共機関等への配水ルート、巨大津波により高台へ避難を想定した沿岸地区の配水池の緊急貯留槽化改修など、必要性の高いものから優先的に実施し、長期的には施設全体が耐震化できるよう、経年更新と合わせて実施していくものとします。

また、厚生労働省の「耐震化計画策定指針（平成27年6月）」に基づき、「耐震詳細診断」を実施して、重要施設が地震動レベル２の巨大地震にも耐えうる耐震化を検討していきます。

国と北海道が主体となり整備した、浄水場、上水・農水共用配水施設・農業用水道

施設については、現在、耐震化更新に関する協議を行っていることから、国及び北海

道の耐震化計画が進み次第、施設更新計画に反映させていきます。

なお、姉別第２地区は姉別地区からの配水を検討しているため、施設の耐震計画は行いません。

平成30年度より、「西円朱別浄水場導水施設一部改修」を始めとし、令和3年に

老朽化が著しい「茶内配水池」を耐震化しました。

以降は「施設更新計画」に基づき、H30～R19を第1ステップとして計画し、R20

～R7までの第2ステップは、次期水道ビジョンで計画します。

※施設耐震化更新・補強計画の年度・概算見積金額の一覧は「施設更新計画表」を参

照ください。

※「耐震性改善必要度による更新・改修施設優先順位の設定表」（P13）

耐震性改善必要度による更新・改修施設優先順位の設定表

○優先順位を設定しているが、浄水場等の農業用水との併用施設は国・北海道事業により、単独では更新が不可能であるので、事業が採択された時点での施工とする。また、「地域防災計画」の重要拠点給水施設までの耐震化を図るために、供給元の配水池から耐震化を図る更新フローとする。

③管路耐震化対策

現在の管路における耐震化率は下記のとおりです。

管路は、昭和52年までに埋設されたものの多くが更新時期を迎え、今後更新需要は高まりますが、年度ごとの事業規模や費用の平準化を図りつつ、計画的な更新を行います。

上水道（水道事業）管路は、「4-2内部環境の変化(2)更新費用とその資金の確保」で示したとおり、当初管路更新計画の、全管路を更新する計画を、「地域防災計画」で災害時に町民が避難する拠点として選定している「指定避難所」及び「応急救護所」また「医療機関」を重要拠点給水施設とし、その施設までの管路を耐震化する計画に見直しております。

上水道の配水本管は湿原部に埋設するため地震時の地盤ひずみ（地盤変形や液状

化）対策として、耐震管であるダクタイル鋳鉄管（離脱防止機能付き）や東日本大

震災でも被害管路が無かった配水用ポリエチレン管等を採用し、耐震化を図ってい

きます。

農業用水道管路は、各幹線配水路のメインとなる配水主幹を耐震化更新する内容

であり、事業費軽減の観点から各支線の耐震化は見送ることとしております。管種

としては、上水道同様に耐震管を採用し、耐震化を図ります。

当初より、国と北海道が主体となって布設整備しており、施設同様に耐震化に向け

て現在、協議を進めております。推定として概算費用と更新時期を別表で示してお

りますが、更新事業として確定した時期に計画に反映させていきます。

平成30年度より、「西円朱別浄水場導水管更新」を始めとし、「管路更新計画」に基づきH30～R19を第1ステップとして計画しておりますが以降R20～R39を第2ステップとし、新たな水道ビジョンで計画します。

※更新管路・年度・概算見積金額の一覧は「管路更新計画」を参照ください。

◎施設更新箇所・管路更新ルートを一つの水道地図に更新計画のステップごとにま

とめた図面を作成しております。各更新計画表と合わせて参照ください。

水道事業施設・管路更新計画　第１ステップ詳細図・更新計画表（Ｐ１５～２０）

水道事業施設・管路更新計画　第２ステップ詳細図・更新計画表（Ｐ２１～２６）

農業用水道事業施設・管路更新計画

第１ステップ詳細図・更新計画表（Ｐ２７～３３）

水道事業施設･管路更新計画　第1ステップ（H30～R19）

水道事業施設･管路更新計画　第2ステップ（R20～R39）

農業用水道事業施設･管路更新計画

第1ステップ（H30～R19）

（２）人材育成・組織力強化

水道事業の業務委託や業務改善、効率化等により、水道事業に関する専門知識に精通した職員が減少していく状況の中、人材育成を考慮した配置異動のもと、研修や内部教育等を通して、知識、経験値の向上に努め、専門技術の継承によって強靭かつ持続可能な事業組織力の強化を図っていきます。

（３）危機管理対策

①災害時対応対策

地震等の災害時に水源の濁水や枯渇等による取水停止等で、広域的な水道の供給停止等の緊急時における迅速な応急復旧や給水対策として防災訓練の定期的な実施や、整備済の「危機管理マニュアル」等の見直し・改定を随時実施します。

②資機材等の確保対策

大規模で広域的な災害を想定し、被災しても水道水の供給に必要な資機材を購入し有事に備えておりますが、その他の資機材・薬品等を幅広く調達できるよう、平時より流通経路や生産拠点を把握するなど、確保の確実性を高める努力を行っていきます。

③停電を想定した電源等の確保対策

災害に伴い商用電源を失った場合でも、ポンプ等設備を稼働させ断水を回復するための非常用電源の維持・整備を行っていきます。

また、非常用発電設備の備わっていない施設は移動式発電機を常備し、停電後に直ちに対応できる体制としていきます。

６－３. 持続に関する実現方策

（１）アセットマネジメント（資産管理）の活用

給水人口の減少に伴い料金収入が減少していく状況の中、水道施設を維持していくには、施設の供用期間の長寿命化、効率化が必要となります。

方策を推進するための基本的な取り組みとして、アセットマネジメントを活用した、中長期的な資産の管理を図っていきます。

（２）省エネルギー、環境負荷軽減対策等の促進

本町の水道事業では３か所のポンプ場や各施設で多くの送配水ポンプを稼働させて水の供給を行っています。

施設の更新の際にはインバーター制御のポンプや高効率機器の導入により、省エネルギー化を図っていきます。

また、「有収率」という指標については漏水防止や経営効率向上の観点から従来から重視されてきましたが、水資源の有効活用、漏水量の減少による消費エネルギー効果といった環境負荷軽減の観点からも注目されるようになってきています。

計画的な経年管路の更新や毎年度の定期的な漏水調査を実施し、有収率向上による環境負荷軽減を図っていきます。

（３）情報発信の促進

水道は利用する町民皆さんのものです。

事業を持続していくため、「４.水道事業の現状と将来の事業環境」で述べた水道事業を取り巻く事業環境の変化による現状と課題について、町民みなさんに理解していただくことが大切です。

また、水道水のおいしさを求める声など、水道水へのニーズは高まっています。

広報誌等で水道水の安全性や、おいしさのＰＲ活動を行っていきますが、多様化するニーズに応え、水道への理解を深めていただくためホームページなどの各種情報発信ツールを活用して情報提供を図ります。

７.財政の見通し

「６.推進する実現方策」で示した、経年施設の更新や統廃合による効率化を含めた令和4年から令和19年までの建設改良費（農業用含む）の見通しは次のとおりです。

| 工種名 | 金額(千円) | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 施 設 | 2,070,245 | 霧多布・渡散布・火散布・３号配水池、導水・散布ポンプ場 |
| 管 路 | 9,922,203 | 霧多布市街・茶内配水池送水管、渡散布～火散布連絡管 |
| 合 計 | 11,992,448 |  |

公営企業会計である水道事業は、収益的収支（水を供給するための収支）と資本的収支（水道施設を整備、改良するための収支）で成り立っています。

収益的収支については、料金収入と一般会計からの補助金で収支の維持がされていますが、上水道の水需要減少に伴い料金収入も減少する見込みです。

資本的収支については、施設及び管路が更新時期を迎えるため建設改良費が増加する見込みで、施設の効率化や長寿命化により建設改良費の軽減を図っていきます。

農業用水道は浜中町一般会計予算の歳入歳出で成り立っており、収支に関しては料金収入で維持されています。水需要増加予想に伴い料金収入も増加する見込みです。

また、料金水準については、今後早急に対応しなくてはならない耐震化や更新施設の建設費用を検討し、水道ビジョン当初で検討した収入の基本である水道料金を現状維持のままでは、施設及び管路の第１ステップの建設費償還が見込まれるため令和4年度から10年度で4～20％の値上げが必要であるとの結果が得られています。

本検証では水道ビジョン当初から5年経過したことから、この５年間の実績を基に再検証した結果、10％アップすることが妥当と判断されました。

今後においては更新時期が迫っており、今後更新が増加することが予測されますが、実用耐用年数を検討しながら建設改良費の平準化を図っていきます。

水道料金を現状維持したままでの上水道年間収支予測

水道料金を現状維持したままでの上水道＋農業用水道年間収支予測

８.進捗管理とフォーローアップ

本水道ビジョンは、計画期間を平成30年度から令和19年度までの20年間とし、重点的な実現方策を目標として、進捗状況を確認しながら事業を進めていきますが、今後の「水安全計画」の策定、施設・管路更新計画やアセットマネジメントによる将来見通しの精度向上、水需要減少の実績など水道事業を取り巻く環境の変化に合わせ、計画期間の中間年度となる令和4年度、令和9年度に計画の見直しをすることとしており、本改訂は平成24年度から令和3年度まで実績を基に見直しを行ったものである。